## Slide 1
Problem A
LLM-facing API
完善進度
重點從功能堆疊轉向可被 LLM 穩定呼叫、可驗證、可回報的高階 API。
Current focus
Query
EditApply
DepthQuery
Report format
2026.07

## Slide 2
LLM API Progress
API 完善的核心目標是讓 LLM 不直接碰底層 graph
•
把自然語言 prompt 導向少量高階 API，而不是任意呼叫 C++ helper。
•
每個高階 API 都有明確 request、report、validation 與使用邊界。
•
低階 rewiring primitive 保留給內部 verified pass，避免破壞 functionality。
Design rule
LLM 呼叫
高階 API
不是底層 mutation
Problem A / API 完善進度 / 2

## Slide 3
LLM API Progress
目前已形成三層高階 API 架構
Query APIs
BasicQuery
DirectConnectivityQuery
ConeQuery
PathQuery
DepthQuery
FunctionQuery
EditApply
Rename
Buffer insertion
Dead / dangling cleanup
Constant propagation
Double inverter collapse
Report / Validation
NetlistEditReport
Before / after diff
Changed objects
Equivalence certificate
Rollback status
Problem A / API 完善進度 / 3

## Slide 4
LLM API Progress
EditApply 已收斂成 safe edit / cleanup 入口
已可對外使用
•
rename gate / net
•
fanout buffer insertion
•
dangling / dead / unused cleanup
•
constant propagation 與 same-input simplification
•
back-to-back inverter collapse 與 structural merge
安全邊界
public EditApply 不暴露 reconnect input、replace driver、merge arbitrary nets 等低階 primitive。
原則：只有可驗證等價的修改才開給 LLM。
Problem A / API 完善進度 / 4

## Slide 5
LLM API Progress
查詢與 safe edit 已大致覆蓋
類型
目前 API
狀態
查詢型 prompt
Basic / Connectivity / Cone / Path / Depth / Function
已覆蓋多數 testcase
Safe edit prompt
EditApply + NetlistEditReport
可回報修改數量、diff、validation
Depth threshold
DepthQuery
可回答 output depth > N 等問題
仍待補強
TechnologyApply / equivalence / optimization
下一階段重點
Problem A / API 完善進度 / 5

## Slide 6
LLM API Progress
下一步：mapping 到 optimization
1
TechApply
whole design / cone\n轉成目標 basis
2
Basis check
確認 NAND/NOT、NOR/NOT\n等 hard requirement
3
Equivalence
補 original/current 或\nbefore/after equivalence
4
Depth opt
在 target basis 中做\nconservative restructuring
目標是讓 optimization prompt 也能走同一套 request、validation、report 流程。
Problem A / API 完善進度 / 6